Руководство по эксплуатации

FU-300-SD

Уважаемый покупатель,

Благодарим Вас за выбор нашего квадроцикла FU-300-SD.

Это руководство подробно описывает способы управления, техническое обслуживание и регулировки FU-300-SD   для Вашего удобства - комфортной и безопасной езды и беспроблемной эксплуатации в течении долгого времени.

Прочтите внимательно эту инструкцию для Вашей безопасности до первой поездки. Приятных Вам поездок.

В данном руководстве приведена последняя информация на момент печати. В тоже время производитель оставляет за собой право вносить изменения и улучшения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

Предупредительные наклейки

- Меры предосторожности при вождении	1

Одежда; Проверки перед поездкой	4

Внимание деталям, которые могут вызвать ожог; Ограничение по весу	5

Ориентирование в дорожных условиях	6

Поворот; Езда в гору	7

Езда под гору; Форсирование водных преград	8

- Название каждого компонента	10

- Назначение элементов управления	14

Замок зажигания; Индикатор заднего хода и нейтральной передачи	14

Индикатор дальнего света; Индикатор температуры

Индикатор сигнала поворотов; Индикатор уровня топлива

Переключатель дальнего света; Кнопка запуска	16

Рычаг управления дроссельной заслонкой	17

Рычаг управления воздушной заслонкой, рычаг переключения передач	18

Парковочный тормоз	19

Держатель флага	20

Замок сидения	21

Замок блокировки руля	22

- Настройка приборной панели	23

Запуском двигателя электростартером	25

Если возникают трудности с запуском двигателя	27

- Запуск двс ручным стартером	28

6. Нормальная эксплуатация	30

Остановка ATV	36

7. Проверки перед поездкой; проверка уровня масла и долив	38

Рекомендуемое масло	39

Замена масла 	40

Проверка уровня топлива и долив	41

Проверка передних и задних тормозов	42

Проверка света фар; регулировка света фар	44

Проверка шин	45

Проверка амортизаторов	47

Проверка и регулировка натяжения цепи	48

Проверка и замена охлаждающей жидкости	49

Замена трансмиссионного масла	52

Замена воздушного фильтра	53

Проверка свечи зажигания	54

Таблица периодического обслуживания	56

Проверка и обслуживание аккумулятора	57

Замена предохранителя	58

Смазка узлов и деталей ATV	59

Действия при обнаружении неисправностей	60

Технические характеристики	61

#### Предупредительные наклейки

Невыполнение следующих требований (предупредительные наклейки) может стать причиной аварии, травмы и даже смерти.

Расположение наклеек `

Предупредительные наклейки.

1. Неправильное использование ATV может привести к серьезным травмам и даже смерти. Всегда используйте защитную одежду, шлем, очки. Не употребляйте алкоголь и др. психотропные вещества перед поездкой. Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

2. ATV должен быть остановлен для переключения передач. Используйте ручной или ножной тормоз перед включением нейтральной передачи. Переключение передач производить только на холостом ходу - при оборотах не более 2250rpm. Иначе возможно повреждение деталей коробки передач.

3. Проверяйте давление в шинах. Для сохранения устойчивости давление в шинах должно быть 5.1 pci (35kpa) для передних и задних шин. Измерение проводить на холодную. Максимальная нагрузка  - 150 кг.

4. Выхлопной коллектор и глушитель при работающем двигателе сильно нагреваются и представляют опасность ожогов. Не прикасайтесь к деталям выхлопной системы.

5. Приводная цепь. Приводная цепь должна быть смазана и отрегулирована. Свободный ход цепи (прогиб) должен составлять 20-30мм. Измерение производится без водителя. Для регулировки обратитесь к подробной инструкции.

Езда - меры предосторожности

SP-400SI  ATV это специализированная многоцелевая четырехколесная мототехника для cпортивно-развлекательных целей. В этом разделе мы приводим важные сведения по безопасности езды на ATV. Внимательно прочтите этот раздел, обращая внимание на вопросы безопасности - Вашей и окружающих.

- Если у вас нет опыта управления ATV, то вам следует ездить только с квалифицированным инструктором. Прежде всего, вначале следует ездить медленно, чтобы почувствовать Ваш ATV, даже если у вас имеется опыт управления подобной мототехникой.

Не пытайтесь использовать Ваш ATV на пределе возможного.

Одежда

Для обеспечения безопасности, водитель должен одевать шлем, очки, защитную одежду, перчатки, сапоги для поездок на ATV

#### Проверка перед поездкой

- Перед поездкой следует выполнить проверку в соответствии с разделом "Проверки перед поездкой" настоящего руководства стр. 39 для обеспечения безопасности и длительного срока службы мототехники.

- Управляемость Вашим ATV зависит от правильности накачки колес - давления в шинах.

■	Особое внимание деталям, которые могут вызвать ожог

- Выхлопная труба и двигатель сильно нагреваются при работе ATV в течение некоторого периода времени. Во избежание травм, не прикасайтесь к этим частям. Когда ATV припаркован, позаботьтесь, чтобы дети или прохожие не касались этих частей, чтобы избежать травм.
Для уменьшения риска возникновения пожара не оставляйте ATV около сухих газонов или других легковоспламеняющихся предметов.

#### Ограничение загрузки ATV - предельно допустимый вес

Максимально допустимый вес для этого ATV - 150 kg (два чел.)

  - При перевозке грузов на ATV снижайте скорость, что бы сократить тормозной путь.

  - При перевозке грузов на ATV, распределяйте груз равномерно, чтобы не нарушать баланс и устойчивость ATV.

Примечания: 1. Максимальная загрузка: 150 kg 2. Превышение указанного максимального веса загрузки ведет к поломкам и авариям. 3. Если ATV используется для буксировки прицепа, следует снизить скорость передвижения.

■	Осмотритесь на местности

- Внимательно следите за дорогой - сыпучие поверхности, ямы, пни, лужи представляют потенциальную опасность для водителя ATV. Имеется риск аварии и травмы.

- *	При езде в условиях ограниченной видимости и в темное время суток включите фары и снизьте скорость для обеспечения вашей безопасности.

При езде в местах, где угол обзора ограничен, например, езда по неровной дороге в горах, желательно прикрепить флаг в задней части ATV для предупреждения других участников. Это может обеспечить безопасность самого водителя и других гонщиков и зрителей

#### Выполнение поворотов

При приближении к повороту снизьте скорость, затем плавно поверните руль. Также наклоните верхнюю часть туловища к внутренней стороне поворота, сместитесь сами в сторону поворота. Это позволит пройти поворот плавно и безопасно.

#### Езда в гору

Внимание: Приезде в горку, сместите туловище вперед, насколько это возможно. Сидеть следует сместившись вперед и также держать наклон туловища вперед. Держите постоянную скорость движения и сохраняйте баланс смещая ваш центр тяжести.

Внимание:1. Если крутизна подъема столь велика, что ATV может поехать назад, в этом случае тормозите передним тормозом, удерживая ATV от движения вниз и водителю следует быть готовым спрыгнуть в сторону при опасности переворота ATV. 2. Во избежание переворота не применяйте только задний тормоз. 3. Используйте акселератор плавно и равномерно.

#### ■	Езда под гору

Примечания: Сместите туловище назад, что бы центр тяжести сместился назад и вниз. Для этого вытяните обе руки и сместитесь назад по сидению. Держите баланс ATV и пользуйтесь только задним тормозом для контроля скоростью.

Если нет необходимости, не используйте рычаг управления дроссельной заслонкой. Не используйте только передний тормоз, чтобы избежать опрокидывание ATV.

#### ■	Форсирование водных преград

Оцените реальную возможность пересечь водную преграду - скорость течения, глубину, препятствия. Если скорость потока и глубина велики, или есть вероятность попадания воды в воздушный фильтр, то это повлечет за собой повреждение ATV, и также небезопасно для водителя.

Внимание: Не пересекайте глубокие водные преграды с быстрым течением. Это опасно для водителя и техники. После пересечения водных преград, проверьте работоспособность тормозов. В случае их неэффективной работы снизьте скорость и дождитесь восстановления полной работоспособности тормозной системы. Если ATV долго находился в воде и работа тормозной системы нарушена, следует прекратить эксплуатацию такого ATV и представить его в авторизованный сервис центр для проверки и ремонта.

  - Категорически запрещено курить при заправке ATV топливом.

  - Выключите двигатель при заправке ATV.

  - Вмешательство в конструкцию ATV может привести к нарушению его работоспособности, безопасности вождения и влечет снятие с гарантийного обслуживания.

- Внесение изменений в конструкцию и использование неоригинальных запчастей недопустимо и влечет снятие с гарантийного обслуживания.

- Название каждого компонента

- Рычаг заднего тормоза

- Передняя фара

- Зеркала заднего обзора

- Сигналы поворота правый

- Замок рулевой колонки (блокировка руля)

- Сигнал поворота левый

|  | Сигнал поворота правый задний Задняя фара / стоп сигнал Амортизаторы задние Сигнал поворота левый задний Выхлопная труба Фонарь освещения номерного знака Аккумулятор Отсек с набором инструмента Оси задних колес |
| --- | --- |

|  | Рычаг переключения передач Главный тормозной цилиндр (заднего тормоза) Рычаг воздушной заслонки Расширительный бачок |
| --- | --- |

|  | Замок зажигания Рычаг заднего тормоза Переключатель ближнего/дальнего света Кнопка запуска электростартером Кнопка аварийной остановки Переключатель сигналов поворота Кнопка звукового сигнала Опора для ног левая Крышка топливного бака Механизм управления дроссельной заслонкой Опора для ног правая Рычаг заднего тормоза Панель приборная Ручной запуск Главный тормозной цилиндр заднего тормоза Розетка бортовой сети -12V Сидение |
| --- | --- |

3.	Описание каждого органа управления

- Замок зажигания

OFF - Выключено	:	В этом положении, электропитание ATV полностью отключено. Ключ можно вытащить из замка. (Двигатель заглушен)

ON	Включено:	В этом положении, электропитание ATV включено. Ключ в этом положении не вытаскивается. (Двигатель можно запустить.)

:	Можно включить фары, запустить двигатель.

(1) Замочная скважина      (2) Ключ

Внимание: Не поворачивайте ключ в положение OFF во время движения. Это может стать причиной аварии или несчастного случая.

. Индикатор включения заднего хода:

1. Индикатор заднего хода загорается (красный цвет) когда включается зажигание, когда переключатель передач в положении заднего хода.

2.	Индикатор включения нейтральной передачи:

Индикатор загорается (зеленым светом), когда включается зажигание, и когда переключатель передач находится в нейтральном положении.

Внимание: При запуске двигателя следите, чтобы селектор передач был в нейтральном положении. Иначе возможны авария или травма.

3.	Индикатор дальнего света:

Загорается при включении дальнего света

4.	Индикатор температуры охлаждающей жидкости:

Если загорелся индикатор, это значит двигатель перегревается, его температура выше нормы. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Внимание: *Если загорелся индикатор температуры охлаждающей жидкости, следует сразу остановить двигатель и дать ему остынуть.

5.	Индикатор сигналов поворота:

Загорается, когда включены левый или правый сигналы поворота.

6.	Индикатор уровня топлива:

Когда индикатор показывает уровень топлива на самой нижней метке, это означает, что топлива осталось около 1.8л. Заправьтесь неэтилированным 95 бензином сразу, как только возможно.

Внимание: Нет необходимости добавлять в топливо какие либо присадки. Добавление таких присадок может стать причиной повреждения двигателя.

- Переключатель Ближний-Дальний свет

:	В этом положении, включен ближний свет и фара работает на ближней дистанции. (Фара включается только при включенном зажигании.)

:	В этом положении включен дальний свет, фара работает на дальней дистанции. (Фара включается только при включенном зажигании.)

- Кнопка запуска электростартера

Для запуска двигателя электростартером нажмите рычаг переднего или заднего тормоза. Запуск двигателя производится кнопкой, как указано на рис., при нажатом рычаге переднего или заднего тормоза.

- Рычаг управления дроссельной заслонкой

Управление скоростью ATV производится рычагом дроссельной заслонки. При нажатии на рычаг пальцем заслонка открывается и увеличивается скорость ATV. Нажимайте на рычаг плавно. При старте двигателя или в гору нажимайте плавно, это позволит двигателю набрать обороты и развить большую мощность.

Что бы снизить скорость, отпустите рычаг управления дроссельной заслонкой.

Внимание: Свободный ход рычага управления дроссельной заслонкой должен быть не более 1 to 4 mm, это позволяет избежать рывков при запуске и работе двигателя.

- Ограничитель хода рычага управления дроссельной заслонкой

Для защиты неопытного водителя от несчастного случая, ATV имеет ограничитель хода рычага дроссельной заслонки, который можно отрегулировать по необходимости.

Регулировка:

- Ослабьте контргайку, затем поворотом винта отверткой отрегулируйте необходимый ход рычага управления дроссельной заслонкой. Поворот винта по часовой стрелке уменьшает ход дроссельной заслонки и ограничивает мощность двигателя. Поворот винта против часовой стрелки увеличивает ход дроссельной заслонки и мощность двигателя до максимальной.

- По окончании регулировки зафиксируйте винт контргайкой.

- (1) Регулировочный винт   (2) Контргайка

- Рычаг управления воздушной заслонкой

．	При запуске холодного двигателя следует повернуть рычаг управления воздушной заслонкой влево для упрощения запуска.

．После того как двигатель прогреется в течение 2-3 минут, верните рычаг в исходное состояние (вправо).

- Рычаг переключения передач

Для остановки (стоянки), движения вперед и назад служит рычаг переключения передач. (Переключение передач производится при нажатом рычаге заднего тормоза).

N:	В этом положении включена нейтральная передача. (В этом положении рычаг должен находиться при остановке, стоянке или запуске ATV)

D:	В этом положении включается передняя передача и происходит движение вперед.

R:	В этом положении включается реверсивная передача и ATV движется назад)

Примечания: Рычаг переключения передач должен находиться в положении N, когда производится запуск двигателя и при остановке, чтобы избежать аварии или травмы. При работающем двигателе все переключения производить только при нажатом рычаге заднего тормоза. Это необходимо для полной остановки ATV и снижения оборотов ХХ до минимальных, во избежание поломки деталей коробки передач.

- Парковочный тормоз

Как установить стояночный тормоз:

◎Поверните рычаг парковочного тормоза влево, до конца

Как снять с тормоза:

◎Нажмите рычаг вправо, до конца. Стояночный тормоз разблокирует колеса.

Примечания: 1. При запуске двигателя и парковке применяйте парковочный тормоз для предотвращения неожиданного движения ATV и риска аварий или травм. 2. Если рычаг парковочного тормоза не зафиксирован надежно, то может возникнуть свободный ход в заднем тормозе и колеса окажутся не заблокированы. Это опасно!

- Держатель флага

В этот кронштейн можно установить флаг.

- Замок сидения

Аккумулятор, блок предохранителей, набор инструмента расположены под сидением, которое снимается.

Как снять сидение:

Потяните фиксирующий рычаг вправо, затем поднимите заднюю часть сиденья назад. Теперь сидение можно снять.

Как установить сидение:

Нажмите на фиксатор под передним сиденьем в держателе на раме. Затем нажмите вниз заднюю часть сиденья и сиденье будет зафиксировано на раме.

Внимание: После того, как сидение установлено, необходимо убедиться, что оно надежно закреплено, перемещая его вверх / вниз, вперед / назад. Если сиденье закреплено не прочно, это может привести к аварии и травме.

■	Замок блокировки руля

Для предотвращения угона ATV на стоянке, руль следует заблокировать.

Как заблокировать руль:

Поверните руль влево до упора, затем поверните ключ по часовой стрелке, затем выньте ключ. (см. рис ниже).

Как разблокировать руль:

Поверните ключ против часовой стрелки, затем выньте ключ.

Примечания: После блокировки руля выньте ключ и проверьте надежность фиксации руля в крайнем положении. 2. После того, как руль разблокирован, проверьте возможность свободного поворота руля в обе стороны во избежание возможных аварий и травм.

Настройка приборной панели

4.	Запуск двигателя электростартером

- Перед запуском двигателя проверьте уровень масла и топлива.

Поверните ключ зажигания в положение “ON”.

(1) Замочная скважина  (2) ключ

* Внимание: Когда включено зажигание, убедитесь, что включена нейтральная передача - горит индикатор нейтральной передачи. При запуске двигателя также должна быть включена нейтральная передача.

- Нажмите передний или задний ручной тормоз, или нажмите на педаль тормоза.

Внимание:	При запуске двигателя следует нажать рычаг переднего или заднего тормоза для выполнения запуска двигателя.

- Для запуска двигателя

．	Нажмите кнопку запуска электростартера.

．	Если двигатель холодный, дайте ему прогреться в течение 2-3 мин.

Не увеличивайте обороты холостого хода при пригреве и без нагрузки. Это сокращает срок службы двигателя.

Примечания: Как только двигатель завелся, сразу же отпустите кнопку запуска электростартером. Не нажимайте кнопку запуска двигателя при работающем двс. Это влечет порчу деталей запуска. Не держите нажатой кнопку запуска двигателя более 4 сек. при запуске двигателя.

Если двигатель не запускается:

．	Если двигатель не запускается в течение 3-4 сек после нажатия кнопки запуска, следует повернуть рычаг управления воздушной заслонкой влево, это должно помочь при запуске холодного двигателя.

Внимание: *После прогрева двигателя в течение 2-3 мин, следует вернуть рычаг воздушной заслонки в исходное положение. Иначе обороты ХХ будут завышены.

．Если ATV не использовался в течение длительного времени или когда топливо было израсходовано полностью, то весьма вероятно, что вы не можете запустить двигатель, даже если топливный бак был пополнен. Следует слить топливо в поплавковую камеру карбюратора, ослабив винт слива с помощью отвертки, а затем снова попытаться запустите двигатель. 
※ Курение строго запрещено при работе с топливом.

Внимание: * После слива топлива в карбюратор, не забудьте затянуть винт слива. В противном случае это может привести к пожару из-за утечки топлива.

5.	Запуск ручным стартером

Ручка механизма ручного запуска ATV находится с левой стороны двигателя. Он используется, чтобы вручную запустить двигатель, когда заряд батареи слишком низок, чтобы запустить двигатель.

Внимание: Не допускайте попадания воды в механизмы ATV. После запуска двигателя верните ручку запуска в исходное состояние.

1. Поверните ручку запуска против часовой стрелки и освободите ее из паза.

2. Потяните за ручку и почувствовав, что свободный ход закончился, (произошло зацепление механизма храповика) интенсивно вытяните трос до конца.

3. При запуске двигателя, поверните ручку по часовой стрелке и зафиксируйте ее в своем пазе.

6.	Нормальная эксплуатация

При вождении:

Рычаг заднего тормоза держите в нажатом положении, а затем переключите рычаг переключения передач в положение “D” или “R”.

Внимание: Когда двигатель работает на холостых оборотах, не нажимайте рычаг управления дроссельной заслонкой.

- при езде держитесь обоими руками за руль, ноги поставьте на пол, туловище наклоните вперед, внимательно следите за изменяющимися дорожными условиями. Не торопитесь, заботьтесь о вашей безопасности.

Внимание: Перед ездой, рычаг заднего тормоза должен быть нажат.

Переместите рычаг стояночного тормоза в положение (OFF) для снятия блокировки с задних колес.

Внимание: После отпускания рычага заднего тормоза не нажимайте резко рычаг управления дроссельной заслонкой. Это опасно и может привести к аварии или травме.

Отпустите рычаг заднего тормоза и медленно нажмите на рычаг управления дроссельной заслонкой. ATV поедет, равномерно набирая скорость.

Внимание: * Не нажимайте резко рычаг управления дроссельной заслонкой - это может вызвать потерю управляемости ATV и привести к аварии или травме.

##### Обычная езда

Прежде чем тронуться с места убедитесь, что вокруг нет помех движению и вы не создаете аварийную ситуацию.

Скорость ATV управляется рычагом управления дроссельной заслонкой.

При нажатии на рычаг - скорость возрастает

Нажимать на рычаг следует плавно.

При езде в гору, нажимайте на рычаг медленно и двигатель будет постепенно наращивать мощность, ATV будет двигаться в гору.

При отпускании рычага в исходное положение  -	скорость снижается.

- Продление срока службы зависит от правильности эксплуатации и езды.

- Держите скорость ATV не более 40 km/h в течение первого месяца эксплуатации. (Период обкатки и притирки двигателя)

- При использовании тормозов используйте оба тормоза (передний и задний) одновременно.

- После отпускания рычага управления дроссельной заслонкой в исходное состояние, пользуйтесь рычагами тормоза (ручным и ножным).

- Нажимайте на тормоза постепенно, не резко. Для полного останова нажмите рычаги до упора.

Внимание: Пользоваться только передним или задним тормозом следует с осторожностью, т.к это может вызвать занос и потерю управляемости ATV. Не применяйте экстренное торможение при езде, это опасно для водителя, т.к. может вызвать занос и аварию.

- Избегайте экстренное торможение и крутые повороты

Экстренное торможение и крутые повороты при движении это основные причины заноса и переворота, наиболее опасные для водителя ATV.

- В дождливую погоду следует соблюдать повышенную осторожность

В дождливую погоду ухудшаются дорожные условия, тормозной путь удлиняется. Следует ездить медленно и использовать тормоза заранее.

При езде под гору, отпустите рычаг акселератора в исходное состояние и притормаживайте постепенно, держа невысокую скорость.

- Как останавливаться на ATV

При приближении к месту остановки или стоянки:

- Убедитесь в возможности совершить остановку, затем равномерно остановите ATV.

- Отпустите рычаг акселератора в исходное положение, воспользуйтесь тормозами - передним и задним, при этом включится стоп сигнал, предупреждая находящихся сзади.

- Полная остановка и стоянка ATV

Установите рычаг переключения передач в положение “N” и выключите зажигание.

(1) Замок зажигания  (2) Ключ

Внимание: Выключение зажигания и удаление ключа из замка в движении проведут к обесточиванию системы зажигания и остановке двигателя. Это может стать причиной аварии и травмы. Не делайте этого до полной остановки ATV.

- Стоянка ATV:

При постановке ATV на стоянку пользуйтесь стояночным тормозом. Для этого поверните рычаг стояночного тормоза влево для блокировки задних колес (положение ON).

Внимание: Если рычаг заднего тормоза имеет повышенный люфт, задние колеса не будут заблокированы, это опасно и это может стать причиной аварии.

Транспортировка  ATV (слив топлива):

*	Прежде всего слейте топливо из бензобака и карбюратора.

*	Ослабьте винт дренажный карбюратора для слива остатков топлива. Используйте емкость для слива топлива.

*	После слива остатков топлива затяните дренажный винт.

Винт дренажный

Внимание: *Категорически запрещено курение при сливе топлива.

7.	Проверки перед поездкой

Возьмите за правило выполнять проверки перед каждой поездкой. При обнаружении неисправности следует обратиться в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.

- Проверка уровня масла

Запустите двигатель и дайте ему прогреться 2-3 мин. Затем выключите зажигание. Проверьте визуально уровень масла в контрольном окне через 2-3 минуты после остановки двигателя.

Если уровень масла на минимальном уровне и ниже, добавьте масло до верхнего уровня.

Внимание: *Если ATV стоит на неровной поверхности или проверка происходит сразу после остановки, измерение уровня масла будет неточным. *Сразу после остановки двигатель и масло горячие. Следует остерегаться ожогов в этом случае.

- Рекомендуемое масло

SAE 15W-40

API.SG/CD или выше

Качество масла: SL или выше по версии API (American Petroleum Institute)

Объем заправки:

Полная заправка: 1.6 liter

Объем при замене: 1.4 liter

Внимание: Чтобы исключить использование некачественного масла, рекомендуем приобретать масло у Вашего официального дилера или в авторизованном сервисном центре по обслуживанию мототехники.

Замена моторного масла

- Запустите двигатель, и дайте ему прогреться в течение 2-3мин, затем выключите зажигание и вывинтите пробку (винт) заливного отверстия.

- Вывинтите сливную пробку на дне двигателя. Подставьте емкость для сливаемого масла. Поворотом против часовой стрелки освободите отверстие, по часовой стрелке производится закрытие сливного отверстия.

- После слива отработанного масла закройте пробку сливного отверстия. Затем наполните картер маслом в необходимом количестве.

- Проверьте уровень масла, он должен находиться между верхней и нежней метками. Затяните плотно пробку сливного отверстия с моментом 3.0 kg-m.

Внимание: Во избежание ожогов не сливайте масло сразу после остановки, дайте немного остыть двигателю.

Пробка заливного отверстия

Пробка сливного отверстия

- ■	Проверка и заправка топливом

- *	Используйте неэтилированный бензин #92 или 95

Как пользоваться крышкой заливной горловины:

Заглушите двигатель

- Крышка снимается поворотом ключа по часовой стрелке и закрывается поворотом против часовой стрелки.

Примечания: При заправке топливом ATV строго запрещается использование открытого огня, курение. Заглушите двигатель перед заправкой топливом. Не используйте добавки в топливо при заправке. Добавки могут стать причиной повреждения двигателя. Не заправляйте топливом до верхнего предела, топливо может пролиться. Это опасно.

    - Замочная скважина (2) Ключ

■	Проверка уровня тормозной жидкости и долив

*	Проверка уровня тормозной жидкости

- Установите руль в среднее положение. Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуарах тормозных цилиндров.  Уровень тормозной жидкости должен быть между нижней и верхней метками.

- Если уровень тормозной жидкости упал до нижней метки, проверьте износ тормозных колодок.

- Если износ колодок не превышает допустимого уровня, следует проверить тормозную систему на утечки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.

*	Долив тормозной жидкости

1.	Установите руль в среднее положение. Отвинтите два верхних винта крышки резервуара с тормозной жидкостью и снимите крышку.

2.	Долейте тормозную жидкость до уровня верхней метки. Рекомендуется DOT-4. Затем установите крышку и завинтите два винта, фиксирующих крышку.

3.	Меняйте тормозную жидкость раз в год.

Примечания: * Не смешивайте тормозные жидкости различный марок и производителей. Это может стать причиной отказа тормозов и привести к аварии. * При замене тормозной жидкости не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. Это может привести к повреждению лакокрасочного покрытия.

Тормоза работают надежно?

Проверьте эффективность переднего и заднего тормозов в движении (медленно!).

Проверка стоп сигнала

*	Включите зажигание.

*	Нажмите по очереди рычаги переднего и заднего тормозов для проверки работы стоп сигнала.

*	Проверьте плафон стоп сигнала на целостность и убедитесь что его поверхность чистая.

■	Проверка передней фары

*	Включите зажигание.

*	Используя переключатель проверьте работу передней фары.

*	Проверьте плафон передней фары на целостность и убедитесь, что она чистая.

Регулировка света передней фары.

Как произвести регулировку:

▓ Включите зажигание и включите переднюю фару.. Вращением регулировочного винта (см. рис.) отрегулируйте световой поток передней фары.

■	Проверка давления в шинах

*	Давление в норме?

*	Таблица рекомендованных значений давления в шинах:

- руководствуйтесь значениями в таблице при проверке давления в шинах.

|  | Рекомендуемое стандартное значение | Минимальный уровень | Максимальный уровень |
| --- | --- | --- | --- |
| Переднее колесо | 28 kgf/cm2 3.92 PSI | 0.25 kgf/cm2 3.5 PSI | 0.35 kgf/cm2 5 PSI |
| Заднее колесо | 0.28 kgf/cm2 3.92 PSI | 0.25 kgf/cm2 3.5 PSI | 0.35 kgf/cm2 5 PSI |

- Если металлические предметы или камни застряли в протекторе, удалите их до поездки.

- Если обнаружены трещины, повреждения шин, а также износ достиг максимального значения - шины следует заменить.

- Если глубина протектора менее 3mm, немедленно замените шины.

■	Проверка переднего и заднего амортизаторов

Опираясь на руль и заднюю часть сидения нажимайте вверх-вниз для проверки амортизаторов.

Регулировка заднего амортизатора

Для обеспечения комфортной и безопасной езды следует отрегулировать жесткость амортизаторов.

Регулировка амортизатора:

- Используя ключ ослабьте контргайку и отрегулируйте жесткость пружины.

- Вращение гайки регулировки против часовой стрелки увеличивает жесткость пружины. Вращение гайки по часовой стрелке уменьшает жесткость пружины.

- После регулировки затяните надежно контргайку.

■	Проверка и регулировка натяжения цепи

Цепь привода заднего колеса должна иметь свободный ход (прогиб) около 3 cm.

Регулировка:

  - Используйте ключ 14mm, чтобы ослабить болт 1 и гайки 2, с левой и правой сторон.

  - Используйте ключ 14mm, вращая по часовой стрелке для затяжки болта, с левой и правой сторон.

- Проверка и замена охлаждающей жидкости

Не открывайте крышку радиатора, пока двигатель не остынет.

- Разместите ATV на ровной поверхности.

- Откройте крышку бачка расширительного и долейте охлаждающую жидкость, до верхней метки - FULL.

- Если уровень охлаждающей жидкости уменьшается значительно, то это указывает на проблемы в системе охлаждения (утечки).

- Рекомендуемая охлаждающая жидкость: Te-she Anti-freeze

| Наименование параметра | Охлаждающая жидкость |
| --- | --- |
| Значение концентрации | 30%(50% в северных широтах) |

Значение температур и концентрация охлаждающей жидкости:

-12℃:  25%

-15℃:  30%

-24℃:  40%

-35℃:  50%

Примечания: * Используйте только дистиллированную воду * Некачественная охлаждающая жидкость может стать причиной сокращения срока службы радиатора * При нормальных условиях эксплуатации охлаждающую жидкость следует менять раз в год или каждые 10000km.

- Замена охлаждающей жидкости

Примечания: Соблюдайте осторожность при открывании крышки радиатора, охлаждающая жидкость может быть очень горячая и под давлением. Дождитесь, когда радиатор остынет. Открывайте крышку медленно, осторожно, пользуясь тряпкой. 2. Если охлаждающая жидкость попадет на окрашенную поверхность, немедленно удалите ее и смойте чистой водой.

<Как слить охлаждающую жидкость>

- Снимите переднюю облицовку.

- Нажмите на крышку радиатора и поверните ее против часовой стрелки, чтобы открыть.

- Вывинтите сливной болт и дайте стечь охлаждающей жидкости. Для ускорения слива можно наклонить ATV вправо.

- Снимите бачок расширительный и вылейте охлаждающую жидкость.

Крышка радиатора

Болт сливной

- Заправка охлаждающей жидкостью

- Обеспечьте доступ к бачку расширительному и сливному болту.

- Вначале заполните радиатор, а затем бачок расширительный до верхней метки.

- Убедитесь, что радиатор и бачок расширительный закрыты плотно.

- Запустите двигатель и дайте вентилятору радиатора включиться более двух раз. Затем остановите двигатель. (Убедитесь, что радиатор остыл прежде чем открывать крышку радиатора, чтобы избежать ожогов.)

- Откройте крышку радиатора и проверьте уровень охлаждающей жидкости. Он должен быть около верхней метки. Если уровень ниже, долейте охлаждающую жидкость и плотно закройте крышку.

- Запустите двигатель и дайте ему поработать 1-2 мин. Откройте крышку радиатора и проверьте уровень охлаждающей жидкости. Долейте при необходимости. Повторите процедуру запуска-проверки до тех пор, пока уровень охлаждающей жидкости не достигнет верхней метки.

■	Замена масла в КПП

(Слив масла)

Для нового ATV, первая замена - через месяц, затем масло следует менять каждые 6 мес.

(Рекомендованное масло в КПП)

SAE 90# трансмиссионное масло

Вращательный момент затяжки сливного болта 2.45 kg-m

Вращательный момент затяжки заливной крышки                                                   2.45 kg-m

- Пробка заливного отверстия КПП

(2)	Пробка сливного отверстия КПП

Объем трансмиссионного масла

Полный объем: 0.7 л

Объем при стандартной замене: 0.6 л

Процедура замены:

- Запустите двигатель и дайте ему прогреться 2-3 minutes. Выключите зажигание и снимите пробку заливного отверстия.

- Снимите пробку сливного отверстия на дне КПП. Для затяжки вращайте болт по часовой стрелке, чтобы отвинтить болт - против часовой стрелки. Используйте контейнер для сбора слитого масла.

- После слива трансмиссионного масла, затяните болт. Залейте необходимое количество трансмиссионного масла.

- Затяните пробку заливного отверстия.

Примечания: Меняйте масло чаще при следующих условиях: Частая езда в дождь. Длительная интенсивная эксплуатация. Езда с большой нагрузкой.

- Замена воздушного фильтра

Загрязненный воздушный фильтр является причиной снижения мощности и увеличения расхода топлива.

Воздушный фильтр для этой модели представляет собой губку, пропитанную маслом. Проверяйте и заменяйте воздушный фильтр каждые 3 месяца.

(Замена фильтрующего элемента)

- Снимите сидение

- Снимите 2 хомута и снимите крышку воздушного фильтра.

- Освободите винт и снимите оболочку фильтра.

- Замените фильтрующий элемент.

Установка фильтрующего элемента

- * Установку производить в обратном порядке.

Примечания: Если воздушный фильтр установить неправильно, пыль и грязь попадут в цилиндр вызывая повышенный износ и сокращая срок службы двигателя. При мойке ATV не допускайте попадания воды на фильтр. Попавшая на фильтр вода станет причиной проблем с запуском двигателя. Меняйте фильтр чаще, если эксплуатируете ATV в сложных условиях, таких как : - Частые поездки в сырую погоду. - Частые поездки по пыльным дорогам.

Внимание: Регулярно сливайте масло, накопившееся в дренажной трубке под фильтром. Не оставляйте масло более чем на две трети длины трубки.

■	Проверка свечи зажигания

Закоксованные электроды или увеличенный зазор могут стать причиной нарушения искрообразования.

Чистка электродов

- Желательно использовать специальный чистящий состав для свечей.

- Или используйте щетку для чистки свечей.

Регулировка

- Зазор между электродами свечи должен быть 0.6-0.7 mm, как показано на рис A.

Рекомендуется (NGK) CR8E

Не используйте свечи зажигания, отличные от рекомендованных.

Примечания: Сразу после остановки двигатель очень горячий. Будьте осторожны, чтобы не обжечься. 2. При замене свечи, вначале завинтите ее рукой, и затем затяните свечным ключом.

Примечания: При обслуживании ATV следует соблюдать правила безопасности: 1. Используйте надлежащий инструмент. 2. Все работы производить при выключенном двигателе. 3. После остановки двигателя, двигатель и выхлопная труба очень горячие. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать получения ожогов.

##### ■	Таблица периодического обслуживания

I: Проверка, чистка, смазка, заправка, регулировка или замена по необходимости  A: регулировка  C: чистка  R: замена  T: протяжка

| Пробег | 1000 км | 1500 km | 2000 km | 3000 km | 4000 km | 5000 km | 6000 km | 7000 km | 8000 km | 9000 km | 10000 km | 11000 km | 12000 km | 13000 km | 14000 km | 15000 km | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система смазки | Масло в двигателе | R |  | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | I: Проверка A: Регулировка C: Чистка R: Замена T: Протяжка * В случае, если чистка, смазка, доливка, регулировка или замена потребовались в процессе эксплуатации или периодического осмотра в период ранее указанного в графике обслуживания, то можно вносить изменения в приведенный график |
|  | Сетка масляного фильтра | C | I | C |  |  | C |  |  |  |  | C |  |  |  |  | C |  |
|  | Масло в коробке передач | R |  |  |  |  | R |  |  |  |  | R |  |  |  |  | R |  |
| Топливная система | Топливный фильтр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  | I |  |
|  | Отстойник топл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | C |  |
|  | Форсунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  | A |  |
|  | Топливная магистраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  | I |  |
| Воздушный фильтр | Воздушный фильтр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | R |  |
|  | Воздушный фильтр доп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | R |  |
|  | Возд. фильтр вентиляции картера вариатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |
|  | Крепление возд. фильтра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |
|  | Патрубки системы вентиляции, уплотнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  | I |  |
|  | Катализатор (опция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  | I |  |
| Трансмиссия, приводные цепи, ГРМ | Цепь ГРМ (4T) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  | I |  |
|  | Приводная цепь (M/C ATV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  | I |  |
|  | Ремень вариатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  | I |  |
|  | Зазор в клапанах (4T) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  | I |  |
| Зажигание | Свеча зажигания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок электронного зажигания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  | I |  |
|  | Цепи зажигания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  | I |  |
| Другие системы | Крепежные болты |  | T | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | T | A | T |  |
|  | Тормозная система |  | A | A | T | A | T | A | T | A | T | A | T | A | A | T | A |  |

(2) Внеплановое техническое обслуживание

| Системы | Причина выполнить обслуживание |
| --- | --- |
| Зажигание | Нарушения в зажигании, перегрев двигателя |
| Удаление отложений | Если существенно снизилась мощность двигателя после 10-15 мес. эксплуатации |
| Трансмиссия | При существенном снижении мощности после 10-15 мес эксплуатации |
| Поршневая | Если двигатель эксплуатировался с повышенной нагрузкой. Поршень, кольца, цилиндр могут быть преждевременно изношены и требуется их более ранняя профилактика или замена. |

■	Проверка и обслуживание аккумулятора

- Установленный на этом ATV аккумулятор необслуживаемого типа и не требует заправки электролитом.

Примечания: * Не открывайте крышку аккумулятора (доступ к электролиту) * Если ATV не используется долгое время, аккумулятор будет разряжаться. В этом случае, снимите аккумулятор, зарядите его, и храните в прохладном, хорошо вентилируемом помещении. * Если ATV не используется длительный период, то для хранения аккумулятора на ATV отсоедините провод с отрицательной клеммы.

(1) Хомут крепления (2) Клемма "+" (3) Клемма "-"

(4) Блок предохранителей 	(5) Аккумулятор

- Клеммы аккумулятора

Для чистки клемм аккумулятора снимите сидение.

*	Если клеммы покрылись коррозией, тщательно очистите их и покройте тонким слоем специальной смазки или технического вазелина.

Примечания: * При работе с аккумулятором не допускайте образования легковоспламеняющихся газов. * Чтобы снять аккумулятор, вначале отключите зажигание. Затем отключите отрицательную клемму. В тоже время, при подключении аккумулятора, вначале подсоединяется положительная клемма, затем отрицательная. * Следите за надежностью затяжки клемм аккумулятора.

- Замена предохранителя

Выключите зажигание и проверьте целостность предохранителей.

При замене предохранителей всегда используйте только предохранители, с указанными параметрами.

- Прежде чем заменять предохранитель, всегда вначале установите причину.

- Снимите сидение

- Предохранители расположены сзади аккумулятора

- Для замены предохранителя:

Откройте блок предохранителей и выньте перегоревший предохранитель.

Если предохранитель установлен не надежно, то контакт будет греться и цепь будет нарушена.

- Установка  предохранителя:

Вставьте предохранитель на место сгоревшего и закройте крышкой блок предохранителей.

Убедитесь, что предохранитель надежно закреплен и имеет хороший контакт. Плохо закрепленный предохранитель будет нагреваться.

- Параметры предохранителей (макс. ток): 5A, 10A and 15A.

1. Для замены аккумулятора и ламп используйте только оригинальные компоненты, указанные в спецификации. 2. Если используются не оригинальные компоненты или отличные от спецификации, то предохранители могут перегореть, а аккумулятор будет разряжаться быстрее. 3. При мойке ATV, не допускайте попадания струи под давлением на детали электрооборудования.

Примечания: * Для замены предохранителя Соблюдайте осторожность при замене предохранителя. Если предохранитель установлен не надежно и имеет плохой контакт, то он будет нагреваться и может нарушится электрическая цепь. * Установка предохранителя: Вставьте предохранитель в держатель. Убедитесь, что предохранитель установлен надежно и имеет хороший контакт. Плохой контакт в месте установки предохранителя приведет к нагреву.

■	Смазка узлов и деталей ATV

# Проверьте визуально - все необходимые узлы и детали должны быть смазаны.

■	Если возникнет неисправность

Если при эксплуатации ATV обнаружится неисправность, обратитесь в авторизованный сервис цент для проверки и устранения неисправности.

Если заглох двигатель

Если двигатель заглох при движении, прежде всего проверьте следующее;

*	имеется ли топливо в баке?

*	все ли элементы управления двигателем включены и  запуск выполняется правильно?

*	возможны другие неисправности?

Технические характеристики

| Наименование | Модель - FU 300 SD |
| --- | --- |
| Двигатель | Одноцилиндровый, с жидкостным охлаждением, 4-тактный |
| Объем | 280.24cc |
| Компрессия | 11.0 |
| Ход х диаметр поршня | 74x65.2 |
| Макс. Мощность | 14.8 kw at 7500 min-1 |
| Макс. вращательный момент | 20.5 Nm at 6500 min-1 |
| Трансмиссия | Вариатор |
| Объем бензобака | 14.8 L |
| Объем масла в двс | 1.6 Л |
| Вес нетто | 223Kg |
| Длина | 1820mm |
| Ширина | 1200mm |
| Высота | 1150mm |
| База колесная | 1270mm |
| Размер шин | Передняя: 21(7-10 Задняя: 20(11-9 |
| Запуск | Ручной /электрический |
| Зажигание | Электронное (C.D.I) |

# Text boxes

UNLOCK

LOCKK

Запись в память максимальных значений скорости и оборотов двс

Основной дисплей

Винт

Фильтрующий элемент

Фиксаторы

Крышка воздушного фильтра

Хомут

Трубка дренажная воздушного фильтра

1

2

Close

4

5

6

7

8

15

10

11

12

14

13

9

23

16

30

31

25

19

17

18

26

20

24

22

21

27

28

29

(1)

(2)

(1)

(3)

(4)

(2)

(5)

Кнопка регулировок

В основном меню - нажатие кнопки переключает одометр, счетчик разового пробега и максимальные значения

В режиме разового пробега - нажатие 3сек. - сбрасывает показания счетчика.

В режиме максимальных значений - нажатие 3 сек. - сбрасывает память макс. значений.

UNLOCK

LOCKK

(1)

(2)&(6)

32

Максимальный вес -150 кг

OPEN

3

1

2

3

3

1

2

R

L

Кнопка - выбор функции. В главном меню кнопка переключает единицы измерения скорости

Спидометр

Диапазон: 0-360 км\ч

Единицы измерения km/h или MPH

Одометр

диапазон: 0-99999.9 km

автосброс после 99999,9km

Шаг: 1km

Счетчик разового пробега

диапозон: 0-999,9

автосброс после 999,9km

шаг: 0.1km

Шкала индикатора уровня топлива - 10 уровней. Индикатор начинает вспыхивать, когда остается 3 деления шкалы.

Тахометр  0-18000об, шаг - 10 об.

Сигнал поворотов левый (зеленый)

Фара передняя (синий)

Температура охлаждающей жидкости

Задний ход (красный)   R

Нейтральная передача (зеленый) N

Вперед (зеленый) D

Пониженная передача - 1

Сигнал поворотов правый (зеленый)

Нажмите кнопку выбора, чтобы вернуться в основное меню

Пример. Длина окружности шины 1700мм. Нажмите кнопку настройки для установки требуемого значения

На основном дисплее нажать кнопки выбора и настройки в течение 3 сек. для перехода в режим настройки размера шин.

Установка размера колес (следует устанавливать при замене шин)

Диапазон настроек длины окружности: 300-2500мм, шаг 1мм.

Определить длину окружности шины можно заметив положение метки (напр. вентиль) и измерив длину пути полного оборота колеса.

Нажмите кнопку

1 раз

Нажмите и держите кнопку 3 сек