P/N 72117-A27-000

Уважаемый покупатель,

Благодарим Вас за выбор нашего квадроцикла

AX700U 4x4 EFI.

Это руководство подробно описывает способы управления, техническое обслуживание и регулировки AX700U 4x4 EFI

для Вашего удобства - комфортной и безопасной езды и беспроблемной эксплуатации в течении долгого времени.

Прочтите внимательно эту инструкцию для Вашей безопасности до первой поездки. Приятных Вам поездок.

В данном руководстве приведена последняя информация на момент печати. В тоже время производитель оставляет за собой право вносить изменения и улучшения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

Важные замечания	1

Оглавление.......................	2

Предупредительные наклейки.	3

Езда - меры предосторожности при вождении	5

Одежда; Проверки перед поездкой	7

Ограничение по весу	8

Ориентирование в дорожных условиях	10

Поворот; Езда в гору	11

Езда под гору; Форсирование водных преград	12

Название каждого компонента	14

Описание органов управления	18

Индикаторы	19

Индикатор ошибок системы зажигания	218

Переключатель света фар	23

Рычаг управления дроссельной заслонкой	24

Рычаг переключения передач	25

Замок блокировки руля	262

Замок сидения	27

Настройки приборной панели	29

Запуск двигателя	31

Управление ATV	33

Включение полного привода	37

Вождение в сложных условиях 	41

Остановка на ATV	42

Проверки перед поездкой	44

Проверка уровня масла в двигателе и замена	45

Проверка уровня масла в редукторе и замена	49

Проверка и заправка топливом	5039

Проверка и заправка тормозной жидкости	520

Проверка стоп сигнала	54

Проверка передней фары	55

Индикация ошибок работы двигателя	56

Проверка шин	57

Проверка и регулировка амортизаторов	58

Заливка охлаждающей жидкости	60

Замена охлаждающей жидкости.....................	61

Замена воздушного фильтра	63

Проверка свечи зажигания	65

Проверка и смазка основных узлов и деталей	66

Проверка уровня электролита	69

Замена предохранителей	70

Информация для покупателя	72

расположение идентификационных номеров 	72

если обнаружена неисправность	72

Таблица периодического обслуживания	74

Спецификация	75

#### Предупредительные наклейки

Невыполнение следующих требований (предупредительные наклейки) может стать причиной аварии, травмы и даже смерти.

Расположение наклеек

Предупредительные наклейки.

1. Неправильное использование ATV может привести к серьезным травмам и даже смерти. Всегда используйте защитную одежду, шлем, очки. Не употребляйте алкоголь и др. психотропные вещества перед поездкой. Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

2. ATV должен быть остановлен для переключения передач. Используйте ручной или ножной тормоз перед включением нейтральной передачи. Переключение передач производить только на холостом ходу - при оборотах не более 2250rpm. Иначе возможно повреждение деталей коробки передач.

3. Проверяйте давление в шинах. Для сохранения устойчивости давление в шинах должно быть 5.1 pci (35kpa) для передних и задних шин. Измерение проводить на холодную. Максимальная нагрузка  - 150 кг.

4. Выхлопной коллектор и глушитель при работающем двигателе сильно нагреваются и представляют опасность ожогов. Не прикасайтесь к деталям выхлопной системы.

5. Передний багажник. Максимальная нагрузка - 10 кг. Запрещено сидеть на багажнике!

6. Задний багажник. Максимальная нагрузка 20 кг. Запрещено сидеть на багажнике!

Езда - меры предосторожности

AX700U 4x4 EFI ATV это специализированная многоцелевая четырехколесная мототехника для cпортивно-развлекательных целей. В этом разделе мы приводим важные сведения по безопасности езды на ATV. Внимательно прочтите этот раздел, обращая внимание на вопросы безопасности - Вашей и окружающих.

Если у вас нет опыта управления ATV, то вам следует ездить только с квалифицированным инструктором. Прежде всего, вначале следует ездить медленно, чтобы почувствовать Ваш ATV, даже если у вас имеется опыт управления подобной мототехникой.

Не пытайтесь использовать Ваш ATV на пределе возможного.

Внимание: Вам следует ознакомиться с основными операциями управления, прежде чем вы перейдете непосредственно к управлению ATV. Способность к управлению мототехникой снижается под воздействием алкоголя, наркотиков и некоторых лекарственных препаратов. Для безопасности водителя и пассажиров запрещается употребление указанного выше.

Одежда

Для обеспечения безопасности, водитель должен одевать шлем, очки, защитную одежду, перчатки, сапоги для поездок на ATV.

#### Проверка перед поездкой

- Перед поездкой следует выполнить проверку в соответствии с разделом "Проверки перед поездкой" настоящего руководства стр. 44 для обеспечения безопасности и длительного срока службы мототехники.

- Управляемость Вашим ATV зависит от правильности накачки колес - давления в шинах.

#### Особое внимание деталям, которые могут вызвать ожог

- Выхлопная труба и двигатель сильно нагреваются при работе ATV в течение некоторого периода времени. Во избежание травм, не прикасайтесь к этим частям. Когда ATV припаркован, позаботьтесь, чтобы дети или прохожие не касались этих частей, чтобы избежать травм.
Для уменьшения риска возникновения пожара не оставляйте ATV около сухих газонов или других легковоспламеняющихся предметов.

Ограничение загрузки ATV - предельно допустимый вес

Максимально допустимый вес для этого ATV - 150 kg (два чел.)

  - При перевозке грузов на ATV снижайте скорость, что бы сократить тормозной путь.

  - При перевозке грузов на ATV, распределяйте груз равномерно, чтобы не нарушать баланс и устойчивость ATV.

Примечания: 1. Максимальная загрузка: 150 kg 2. Превышение указанного максимального веса загрузки ведет к поломкам и авариям. 3. Если ATV используется для буксировки прицепа, следует снизить скорость передвижения

#### Следите за рельефом местности

- Внимательно следите за дорогой - сыпучие поверхности, ямы, пни, лужи представляют потенциальную опасность для водителя ATV. Имеется риск аварии и травмы.

- При езде в условиях ограниченной видимости и в темное время суток включите фары и снизьте скорость для обеспечения вашей безопасности.

При езде в местах, где угол обзора ограничен, например, езда по неровной дороге в горах, желательно прикрепить флаг в задней части ATV для предупреждения других участников. Это может обеспечить безопасность самого водителя, других гонщиков и зрителей.

#### Выполнение поворотов

При приближении к повороту снизьте скорость, затем плавно поверните руль. Также наклоните верхнюю часть туловища к внутренней стороне поворота, сместитесь сами в сторону поворота. Это позволит пройти поворот плавно и безопасно.

#### Езда в гору

Замечание: При езде в гору, сместите туловище вперед, насколько это возможно. Сидеть следует сместившись вперед и также держать наклон туловища вперед. Держите постоянную скорость движения и сохраняйте баланс смещая ваш центр тяжести.

Внимание:1. Если крутизна подъема столь велика, что ATV может поехать назад, тормозите передним тормозом, удерживая ATV от движения вниз. Водителю следует быть готовым спрыгнуть в сторону при опасности переворота ATV. 2. Во избежание переворота не применяйте только задний тормоз. 3. Используйте акселератор плавно и равномерно.

#### Езда под гору

Замечания: Сместите туловище назад, что бы центр тяжести сместился назад и вниз. Для этого вытяните обе руки и сместитесь назад по сидению. Держите баланс ATV и пользуйтесь только задним тормозом для контроля скоростью.

Если нет необходимости, не используйте рычаг управления дроссельной заслонкой. Не используйте только передний тормоз, чтобы избежать опрокидывание ATV.

#### Форсирование водных преград

Оцените реальную возможность пересечь водную преграду - скорость течения, глубину, препятствия. Если скорость потока и глубина велики, или есть вероятность попадания воды в воздушный фильтр, то это повлечет за собой повреждение ATV, и также небезопасно для водителя.

Внимание: Не пересекайте глубокие водные преграды с быстрым течением. Это опасно для водителя и техники. После пересечения водных преград, проверьте работоспособность тормозов. В случае их неэффективной работы снизьте скорость и дождитесь восстановления полной работоспособности тормозной системы. Если ATV долго находился в воде и работа тормозной системы нарушена, следует прекратить эксплуатацию такого ATV и представить его в авторизованный сервис центр для проверки и ремонта.

  - Категорически запрещено курить при заправке ATV топливом.

  - Выключите двигатель при заправке ATV.

  - Вмешательство в конструкцию ATV может привести к нарушению его работоспособности, безопасности вождения и влечет снятие с гарантийного обслуживания.

- Внесение изменений в конструкцию и использование неоригинальных запчастей недопустимо и влечет снятие с гарантийного обслуживания.

- Название каждого компонента

(1) Фары переднего света, габаритные огни

(2) Сигнал поворота - передний правый

(3) Сигнал поворота - передний левый

(4) Рычаг переднего тормоза

(5) Рычаг заднего тормоза

(6) Рычаг стояночного тормоза

|  | (7) Замок зажигания (8) Розетка питания - 12V (9) Ножной тормоз (1 на все 4 колеса) (10) Главный тормозной цилиндр (11) Сидение |
| --- | --- |

(12) Рычаг переключения передач

(13) Выхлопная труба

(14) Бачок расширительный

(15) Рычаг управления дроссельной заслонкой  (акселератор)

(16) Крышка рычага управления дроссельной заслонкой

(17) Панель приборнаяl

(18) Аккумулятор/Блок управления/Предохранителя/Реле стартера/

Реле сигналов поворота/Звуковой сигнал/Реле

(19) Набор инструментов

(20) Переключатель дальний/ближний свет

Кнопка запуска электростартером

Кнопка аварийного сигнала

Переключатель сигнала поворотов

Кнопка звукового сигнала

Кнопка ограничитель заднего хода (Override)

(21) Крышка топливного бака

(22) Фонари заднего света / стоп сигнал

(23) Фонарь освещения номерного знака

(24) Правый задний сигнал поворотов

(25) Левый задний сигнал поворотов

3.	Описание каждого органа управления

- Замок зажигания

OFF - Выключено	:	В этом положении, электропитание ATV полностью отключено. Ключ можно вытащить из замка. (Двигатель заглушен)

ON	Включено:	В этом положении, электропитание ATV включено. Ключ в этом положении не вытаскивается. (Двигатель можно запустить.)

:	В этом положении включен задний свет.

(1) Замок зажигания    (2) Ключ

Внимание: Не поворачивайте ключ в положение OFF во время движения. Это может стать причиной аварии или несчастного случая.

- Индикаторы:

1. Сигнал аварийной остановки: (красный)

Загорается при включении переключателя аварийной остановки и указывает на одновременное включение-выключение всех сигналов поворота.

2.	Индикатор заднего противотуманного фонаря (желтый свет, опция).

Загорается при включении заднего противотуманного фонаря.

Внимание: При запуске двигателя следите, чтобы селектор передач был в нейтральном положении. Иначе возможны авария или травма.

3.	Индикатор включения дальнего света: (синий)

Загорается при включении дальнего света.

4.	Температура охлаждающей жидкости: (красный)

Загорается при перегреве двигателя. Следует проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Внимание: Когда загорается индикатор температуры, следует остановить двигатель и дать ему остыть.

5. Индикатор сигналов поворота: (зеленый)

Загорается при включении левого или правого сигналов поворота.

6.	Индикатор уровня топлива:

Когда индикатор показывает уровень топлива на самой нижней метке, это означает, что топлива осталось около 1.8л. Заправьтесь неэтилированным 95 бензином сразу, как только возможно.

Внимание: Нет необходимости добавлять в топливо какие либо присадки. Добавление таких присадок может стать причиной повреждения двигателя.

7. Индикатор ошибок системы зажигания (проверьте двигатель):

Индикатор ошибок загорается (горит красным) когда включается зажигание.

После запуска двигателя, в случае отсутствия ошибок (неисправностей) индикатор ошибки гаснет.

- Переключатель типа привода - “2WD”/“4WD”:

Включает (4WD) или отключает (2WD) полный привод, блокировку дифференциала (Differential Lock).

- Лампа превышения допустимых оборотов двигателя: (красный)

Загорается при превышении оборотов свыше 7800rpm.

- Переключатель Ближний-Дальний свет

:	В этом положении, включен ближний свет и фара работает на ближней дистанции. (Фара включается только при включенном зажигании.)

:	В этом положении включен дальний свет, фара работает на дальней дистанции. (Фара включается только при включенном зажигании.)

- Кнопка запуска электростартера

Для запуска двигателя электростартером нажмите рычаг переднего или заднего тормоза. Запуск двигателя производится кнопкой, как указано на рис., при нажатом рычаге переднего или заднего тормоза.

- Рычаг управления дроссельной заслонкой

Управление скоростью ATV производится рычагом дроссельной заслонки. При нажатии на рычаг пальцем заслонка открывается и увеличивается скорость ATV. Нажимайте на рычаг плавно. При старте двигателя или в гору нажимайте плавно, это позволит двигателю набрать обороты и развить большую мощность.

Что бы снизить скорость, отпустите рычаг управления дроссельной заслонкой.

Внимание: Свободный ход рычага управления дроссельной заслонкой должен быть не более от 1 до 4мм, это позволяет избежать рывков при запуске и работе двигателя.

- Ограничитель хода рычага управления дроссельной заслонкой

Для защиты неопытного водителя от несчастного случая, ATV имеет ограничитель хода рычага дроссельной заслонки, который можно отрегулировать по необходимости.

Регулировка:

- Ослабьте контргайку, затем поворотом винта отверткой отрегулируйте необходимый ход рычага управления дроссельной заслонкой. Поворот винта по часовой стрелке уменьшает ход дроссельной заслонки и ограничивает мощность двигателя. Поворот винта против часовой стрелки увеличивает ход дроссельной заслонки и мощность двигателя до максимальной.

- По окончании регулировки зафиксируйте винт контргайкой.

(1) Контргайка    (2) Регулировочный винт

- Рычаг переключения передач

Для остановки (стоянки), движения вперед и назад служит рычаг переключения передач. (Переключение передач производится при нажатом рычаге заднего тормоза).

L: Пониженная передача

H:	Повышенная передача

N: Нейтральная передача

R: Задняя передача (реверс)

Внимание: Рычаг переключения передач должен находиться в положении N, когда производится запуск двигателя и при остановке, чтобы избежать аварии или травмы. При работающем двигателе все переключения производить только при нажатом рычаге заднего тормоза. Это необходимо для полной остановки ATV и снижения оборотов ХХ до минимальных, во избежание поломки деталей коробки передач.

- Рычаг стояночного тормоза (Задний тормоз)

Как пользоваться:

Поверните рычаг стояночного тормоза в лево , плотно до фиксации по стрелке ON.

Для снятия стояночного тормоза:

Поверните рычаг парковочного тормоза вправо, по стрелке OFF.

Внимание: При запуске двигателя и парковке применяйте парковочный тормоз для предотвращения неожиданного движения ATV и риска аварий или травм. Если рычаг парковочного тормоза не зафиксирован надежно, то может возникнуть свободный ход в заднем тормозе и колеса окажутся не заблокированы. Это опасно!

Замок блокировки руля

Для предотвращения угона ATV на стоянке, руль следует заблокировать.

Как заблокировать руль:

Поверните руль влево до упора, затем поверните ключ по часовой стрелке, затем выньте ключ. (см. рис ниже).

Как разблокировать руль:

Поверните ключ против часовой стрелки, затем выньте ключ.

Внимание: После блокировки руля выньте ключ и проверьте надежность фиксации руля в крайнем положении. После того, как руль разблокирован, проверьте возможность свободного поворота руля в обе стороны во избежание возможных аварий и травм.

- Замок сидения

Сидение имеет откидную конструкцию. Инструмент находится под сидением.

Как снять сидение:

Поверните ключ по часовой стрелке, затем поднимите заднюю часть сиденья. Теперь сидение можно снять.

Как установить сидение:

Вставьте выступы (1) на передней части сидения в направляющие на раме (2) и нажмите на сидение в задней части.

Внимание: После того, как сидение установлено, необходимо убедиться, что оно надежно закреплено, перемещая его вверх / вниз, и вперед / назад. Если сиденье не зафиксировано, это может привести к аварии и травме.

Настройки приборной панели

4.	Запуск двигателя электростартером

Перед запуском двигателя проверьте уровень масла и топлива. Поверните ключ зажигания в положение “ON”.

(1) Замочная скважина (2) ключ

Внимание: Когда включено зажигание, убедитесь, что включена нейтральная передача - горит индикатор нейтральной передачи. При запуске двигателя также должна быть включена нейтральная передача.

Нажмите передний или задний ручной тормоз, или нажмите на педаль тормоза.

Замечание:	При запуске двигателя следует нажать рычаг переднего или заднего тормоза для выполнения запуска двигателя

- Для запуска двигателя

- Нажмите кнопку запуска электростартера.

- Если двигатель холодный, дайте ему прогреться в течение 2-3 мин.

- Не увеличивайте обороты холостого хода при прогреве и без нагрузки. Это сокращает срок службы двигателя.

Внимание: Как только двигатель завелся, сразу же отпустите кнопку запуска электростартером. Не нажимайте кнопку запуска двигателя при работающем двс. Это влечет порчу деталей запуска. Не держите нажатой кнопку запуска двигателя более 4 сек. при запуске двигателя.

5.	Обычное использование

При вождении:

Рычаг заднего тормоза держите в нажатом положении, а затем переключите рычаг переключения передач в положение “D” или “R”.

Замечание: Когда двигатель работает на холостых оборотах, не нажимайте рычаг управления дроссельной заслонкой.

- при езде держитесь обоими руками за руль, ноги поставьте на пол, туловище наклоните вперед, внимательно следите за изменяющимися дорожными условиями. Не торопитесь, заботьтесь о вашей безопасности.

Внимание: Перед ездой, рычаг заднего тормоза должен быть нажат.

Переместите рычаг стояночного тормоза в положение (OFF) для снятия блокировки с задних колес.

Внимание: После отпускания рычага заднего тормоза не нажимайте резко рычаг управления дроссельной заслонкой. Это опасно и может привести к аварии или травме.

Отпустите рычаг заднего тормоза и медленно нажмите на рычаг управления дроссельной заслонкой. ATV поедет, равномерно набирая скорость.

Внимание: Не нажимайте резко рычаг управления дроссельной заслонкой - это может вызвать потерю управляемости ATV и привести к аварии или травме.

##### Обычная езда

Прежде чем тронуться с места убедитесь, что вокруг нет помех движению и вы не создаете аварийную ситуацию.

Управление скоростью ATV осуществляется рычагом управления дроссельной заслонкой.

При нажатии на рычаг - скорость возрастает

Нажимать на рычаг следует плавно.

При езде в гору, нажимайте на рычаг медленно и двигатель будет постепенно наращивать мощность, ATV будет двигаться в гору.

При отпускании рычага в исходное положение - скорость снижается.

- Включение полного привода - использование переключателя  “2WD”/“4WD”

Этот ATV оборудован подключаемым полным приводом.

Выбирайте тип привода в зависимости от дорожных условий.

“2WD”(привод на 2 колеса) : Вращательный момент поступает только на задние колеса.

“4WD”(полный привод) : Вращательный момент поступает на передние и задние колеса.

Чтобы включить полный привод, остановите ATV и нажмите кнопку, установив ее в положение “4WD”.

Загорится индикатор “ на приборной панели.

Чтобы отключить полный привод, остановите ATV и отожмите кнопку в положение “2WD”.

Предупреждение! Что может произойти При смене типа привода “2WD”/“4WD”меняется управляемость ATV. Будьте готовы к этому. Переключение типа привода на ходу опасно и может стать причиной потери управляемости, аварии и травмы. Как избежать аварию Всегда останавливайте ATV перед переключением привода.

- Переключатель блокировки дифференциала “4WD”/“LOCK”

Этот ATV укомплектован переключателем, позволяющим заблокировать дифференциал в режиме полного привода.

Выбирайте подходящий режим работы привода в зависимости от дорожных условий.

“4WD”(полный привод) : Вращательный момент подается на все четыре колеса.

“LOCK”(полный привод с включенной блокировкой дифференциала) : Вращательный момент передается на передние и задние колеса, при этом дифференциал заблокирован и колеса вращаются с одинаковой скоростью.

Для того, чтобы включить блокировку дифференциала, убедитесь, что включен режим полного привода “4WD”.

Остановите ATV, рычаг блокировки дифференциала должен находится в исходном положении (a), затем установите переключатель блокировки в положение “LOCK”. При включенной блокировке дифференциала на приборной панели загорится индикатор блокировки дифференциала “  ”.

Предупреждение! Что может случиться При включении полного привода и блокировки дифференциала меняется управляемость ATV. Резкое изменение управляемости при движении может стать причиной аварии и травмы. Как предотвратить Всегда останавливайте ATV для изменения режима работы привода - включения полного привода и блокировки дифференциала.

Предупреждение! Все переключения трансмиссии - 2WD-4WD, включение блокировки дифференциала следует производить на пониженных оборотах и скорости движения не более 10км/ч. При включенной блокировке дифференциала не допускается вращение рулем. Функция блокировки дифференциала предназначена только для предотвращения пробуксовки на бездорожье и не предназначена для езды. Нарушение этих требований может привести к поломке деталей трансмиссии и гарантийному обслуживанию не подлежит.

- Продление срока службы двигателя

Держите скорость ATV не более 40 km/h в течение первого месяца на новом ATV. (Период обкатки двигателя)

- При необходимости торможения используйте одновременно передний и задний тормоза

- После отпускания рычага управления дроссельной заслонкой в исходное состояние, пользуйтесь рычагами тормоза (ручным и ножным).

- Нажимайте на тормоза постепенно, не резко. Для полного останова нажмите рычаги до упора.

Внимание: Пользоваться только передним или задним тормозом следует с осторожностью, т.к это может вызвать занос и потерю управляемости ATV. Не применяйте экстренное торможение при езде, это опасно для водителя, т.к. может вызвать занос и аварию.

- Избегайте экстренное торможение и крутые повороты

- Экстренное торможение и крутые повороты при движении это основные причины заноса и переворота, наиболее опасные для водителя ATV.

- В дождливую погоду следует соблюдать повышенную осторожность

- В дождливую погоду ухудшаются дорожные условия, тормозной путь удлиняется. Следует ездить медленно и использовать тормоза заранее.

- При езде под гору, отпустите рычаг акселератора в исходное состояние и притормаживайте постепенно, держа невысокую скорость.

- Как останавливаться на ATV

При приближении к месту остановки или стоянки:

- Убедитесь в возможности совершить остановку, затем равномерно остановите ATV.

- Отпустите рычаг акселератора в исходное положение, воспользуйтесь тормозами - передним и задним, при этом включится стоп сигнал, предупреждая находящихся сзади.

- Полная остановка и стоянка ATV

Установите рычаг переключения передач в положение “N” и выключите зажигание.

(1) Замок зажигания  (2) Ключ

Внимание: Выключение зажигания и удаление ключа из замка в движении проведут к обесточиванию системы зажигания и остановке двигателя. Это может стать причиной аварии и травмы. Не делайте этого до полной остановки ATV.

- Стоянка ATV:

При постановке ATV на стоянку пользуйтесь стояночным тормозом. Для этого поверните рычаг стояночного тормоза влево для блокировки задних колес (положение ON).

Внимание: Если рычаг заднего тормоза имеет повышенный люфт, задние колеса не будут заблокированы, это опасно и это может стать причиной аварии.

6.	Проверки перед поездкой

Возьмите за правило выполнять проверки перед каждой поездкой. При обнаружении неисправности следует обратиться в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.

- Рекомендуемое масло в двигателе

Спецификация: SAE 20W50

API.SL или выше

Качество: SL или выше по сертификату API (American Petroleum Institute)

Объем масла

Общий объем: 2.9 л

Без замены масляного фильтра: 2.5 л

С заменой масляного фильтра: 2.6 liter

Внимание: * Чтобы исключить использование некачественного масла, рекомендуем приобретать масло у Вашего официального дилера или в авторизованном сервисном центре по обслуживанию мототехники.

- Проверка уровня масла и замена

*	Проверка уровня масла

- Разместите ATV на ровной поверхности.

- Проверку производите на холодном двигателе.

- Снимите облицовку.

- Вывинтите и выньте щуп, протрите его чистой тряпкой.

- Вставьте щуп на место, но не завинчивайте его. Затем снова выньте его и проверьте уровень масла. След от масла должен находится между отметками Min и Max

- Если уровень масла ниже отметки Min, добавьте необходимое количество масла.

- Вставьте и завинтите щуп на место.

- Установите облицовку.

Внимание: *Если ATV стоит на неровной поверхности или проверка происходит сразу после остановки, измерение уровня масла будет неточным. *Сразу после остановки двигатель и масло горячие. Следует остерегаться ожогов в этом случае.

# Замена масла в двигателе                  (С заменой или без замены масляного фильтра)

1. Разместите ATV на ровной поверхности.

2. Снимите панель облицовки..

3.	 Разместите емкость для слива отработанного масла под двигателем.

4.	 Вывинтите щуп масляный, затем вывинтите пробку сливного отверстия из картера двигателя.

Предупреждение * Убедитесь, что уровень масла в норме, иначе возможно повреждение двигателя.

5.	 Снимите панель A.

6.	Снимите масляный фильтр с помощью специального ключа для масляных фильтров.

Замечание: * Пропустите пункты 5~9 если замена фильтра не требуется.

7. Нанесите тонкий слой моторного масла на уплотнительное кольцо фильтра.

Замечание: * Убедитесь, что уплотнительное кольцо установлено верно.

8. Установите новый масляный фильтр и затяните его специальным ключом для масляных фильтров с вращательным моментом, указанным ниже.

Вращательный момент затяжки масляного фильтра - 17Nm (1.7kgf-m)

9. Установите панель облицовки A.

10. Завинтите пробку сливного отверстия, затяните ее динамометрическим ключом с моментом, указанным ниже.

Вращательный момент затяжки пробки сливного отверстия - 30Nm (3.0kgf-m)

11. Залейте необходимое количество моторного масла, установите щуп на место.

12. Запустите двигатель, дайте поработать ему на холостых оборотах и проверьте на утечку масла. Если имеется утечка масла, остановите двигатель, и устраните причину утечки.

13. После остановки двигателя, подождите 10 мин., и если нет утечки проверьте уровень масла и долейте по необходимости.

14. Установите панель облицовки.

Проверка уровня масла в редукторе и замена

- Масло в переднем редукторе (дифференциал)

Замену масла в редукторе производить в соответствии с регламентом, приведенным в таблице периодического обслуживания.

- Замена масла в переднем редукторе

- 1. Разместите ATV на ровной поверхности.

Внимание: Проверку уровня масла проводить на холодном двигателе.

2. Разместите емкость для слива отработанного масла под редуктором.

3. Вывинтите заливной, а затем сливной болты из корпуса редуктора. Слейте масло.

Пробка сливного отверстия

4. Завинтите сливной болт, затяните его с вращательным моментом, указанным ниже.

Вращательный момент затяжки сливного болта редуктора: 15Nm(1.5kgf-m)

5. Залейте необходимое количество трансмиссионного масла до краев заливного отверстия.

Заливной болт

6. Установите заливной болт и затяните его с вращательным моментом, указанным ниже.

Вращательный момент : болт заливного отверстия переднего редуктора: 15Nm (1.5kgf-m)

7. Проверьте редуктор на утечку. Если имеется утечка, проверьте редуктор, установите и устраните причину.

- Рекомендуемое масло

Спецификация масла: SAE 85W/140

Полный объем: 200 cc

Стандартная замена: 180 cc

- Масло в заднем редукторе

Замену масла в редукторе производить в соответствии с регламентом, приведенным в таблице периодического обслуживания.

- Замена масла в заднем редукторе

1. Разместите ATV на ровном месте.

Внимание: Проверка уровня масла производится на холодном двигателе.

2. Разместите емкость для слива отработанного масла под редуктором.

3. Вывинтите заливной, а затем сливной болты из корпуса редуктора. Слейте масло.

Сливной болт

4. Завинтите сливной болт, затяните его с вращательным моментом, указанным ниже.

Вращательный момент: болт сливного отверстия заднего редуктора: 15Nm (1.5kgf-m)

5. Залейте необходимое количество трансмиссионного масла до краев заливного отверстия.

Заливной болт

6. Завинтите сливной болт, затяните его с вращательным моментом, указанным ниже.

Вращательный момент : заливной болт заднего редуктора: 15Nm(1.5kgf-m)

7. Проверьте редуктор на утечку. Если имеется утечка, проверьте редуктор, установите и устраните причину.

- Рекомендуемое масло

Спецификация масла: SAE 85W/140

Полный объем: 200 cc

Стандартная замена: 180 cc

- Проверка и заправка топлива

*	Используйте неэтилированный бензин АИ95.

Как пользоваться крышкой топливного бака

- Остановите двигатель.

- Откройте отсек топливного бака 1.

- Откройте крышку топливного бака 2.

- Используя ключ поверните замок против часовой стрелки, откройте крышку и снимите ее.

- Поверните крышку по часовой стрелке чтобы закрыть и затянуть ее. Повернув крышку против часовой стрелки можно открыть и снять крышку.

- При запуске двигателя поверните ключ в замке зажигания в положение ON.

Внимание: * Категорически запрещено курить при заправке топливом ATV. * Остановите двигатель перед заправкой. * Не используйте добавки в топливо при заправке. Добавки могут стать причиной повреждения двигателя. * Не заправляйте топливом до верхнего предела, топливо может пролиться. Это опасно.

- Проверка и заправка тормозной жидкости переднего и заднего тормоза

Проверка уровня тормозной жидкости

- Установите руль в среднее положение. Проверьте уровень тормозной жидкости в переднем и заднем главных тормозных цилиндрах. Уровень тормозной жидкости должен быть между нижней и верхней отметкой.

- Когда уровень тормозной жидкости падает до нижнего уровня проверьте износ тормозных колодок.

- Если износ тормозных колодок не превышает допустимый уровень, то следует проверить тормозные шланги и все соединения на утечку. Обратитесь в сервисный центр для проверки и устранения течи.

- Заправка тормозной жидкости

- Установите руль ровно, в среднее положение. Вывинтите два верхних винта из крышки главного тормозного цилиндра и снимите крышку.

- Заполните резервуар тормозной жидкостью до верхнего предела, рекомендуется DOT-4. Затем установите крышку и завинтите два винта на место.

- Меняйте тормозную жидкость раз в год.

Внимание: Не смешивайте тормозные жидкости различных марок и качества. Это может стать причиной нарушения работы тормозной системы. Не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности во избежание повреждения покрытия.

- Проверьте эффективность работы тормозов.

Проверку производите при медленном движении, поочередно тормозя передним и задним тормозом.

- Проверка стоп сигнала

- Включите зажигание.

- Нажмите рычаги переднего и заднего тормозов, чтобы убедиться что стоп-сигнал загорается и исправен.

- Убедитесь, что рассеиватель лампы стоп-сигнала чистый и не имеет повреждений.

- Проверка передней фары

- Включите зажигание.

- Используйте переключатель ближнего-дальнего света для проверки работы передней фары.

- Проверьте переднюю фару. Корпус - на повреждения, рассеиватель - на чистоту.

- Регулировка направления света передней фары

Передние фары имеют регулировку.

Как отрегулировать световой поток:

Включите зажигание и переднюю фару. Вращением винтов (см. рис.) отрегулируйте световой поток- направление и дальность.

- Индикатор ошибок работы двигателя

- При включении зажигания загорается индикатор ошибки (красный).

- Нажмите рычаги тормозов, запустите двигатель. Индикатор ошибки должен погаснуть после запуска двигателя.

- Если после запуска двигателя и при движении индикатор продолжает гореть, обратитесь в сервисный центр для проверки.

- Проверка шин

- Давление в норме?

- Смотрите таблицу давления в шинах для справки.

|  | Рекомендованное стандартное значение | Нижний предел | Верхний предел |
| --- | --- | --- | --- |
| Переднее колесо | 28 kgf/cm2 3.92 PSI | 0.25 kgf/cm2 3.5 PSI | 0.35 kgf/cm2 5 PSI |
| Заднее колесо | 0.28 kgf/cm2 3.92 PSI | 0.25 kgf/cm2 3.5 PSI | 0.35 kgf/cm2 5 PSI |

- Если металлическая стружка или мелкие камни обнаруживаются в протекторе, удалите их перед поездкой.

- Если обнаружены трещины или износ шин превышает установленное значение, следует немедленно заменить шины.

- Проверка переднего и заднего амортизаторов

Нажмите всем весом на руль и затем на задний багажник и покачайте ATV вверх-вниз для проверки работы амортизаторов.

- Регулировка переднего и заднего амортизаторов

Для того, чтобы поездка была безопасной и комфортной установите жесткость пружин в соответствии с весом и дорожными условиями.

- Заливка охлаждающей жидкости

Не открывайте крышку радиатора, пока двигатель не остыл.

- Разместите ATV на ровной поверхности с упорами.

- Откройте крышку расширительного бачка и залейте охлаждающую жидкость до верхнего уровня (Max).

- Если уровень охлаждающей жидкости постоянно уменьшается, то проверьте систему охлаждения на утечку.

- Рекомендуемая охлаждающая жидкость : Te-she Anti-freeze

| параметр | концентрация |
| --- | --- |
| Значение концентрации | 30%(50% in cold zone) |

Температура окружающей среды и концентрация антифриза

-12℃:  25%

-15℃:  30%

-24℃:  40%

-35℃:  50%

Внимание: Используйте только дистиллированную воду для приготовления охлаждающей жидкости. Использование некачественной охлаждающей жидкости сокращает ресурс радиатора. При нормальной эксплуатации охлаждающую жидкость следует менять каждый год или через 10000km.

- Замена охлаждающей жидкости

Внимание: Следует соблюдать осторожность при открывании крышки радиатора - охлаждающая жидкость может быть горячей и под давлением. Струя горячей жидкости из радиатора под давлением может вызвать ожоги. Подождите, когда радиатор остынет. Используйте тряпку для накрывания крышки и ее отвинчивания. Открывайте ее медленно и постепенно. В случае если охлаждающая жидкость попадет на окрашенные поверхности, немедленно смойте ее водой.

<Как слить охлаждающую жидкость>

- Снимите передний багажник и переднюю панель облицовки.

- Нажмите на крышку радиатора и поверните против часовой стрелки, чтобы снять крышку.

- Снимите левую опору для ног.

- Вывинтите болт сливного отверстия (см. фото) и дайте стечь охлаждающей жидкости. Наклоните ATV вправо, чтобы быстрее слить охлаждающую жидкость.

- Слейте охлаждающую жидкости из расширительного бачка.

Болт сливного отверстия охл. жидкости

- Заливка охлаждающей жидкости

- Установите на место сливной болт и расширительный бачок.

- Вначале заполните радиатор, а затем расширительный бачок, до тех пор пока уровень охлаждающей жидкости не достигнет верхней отметки расширительного бачка.

- Убедитесь, что крышка радиатора и крышка расширительного бачка надежно закрыты.

- Заведите двигатель и дайте вентилятору радиатора включится два раза. Затем заглушите двигатель. (Убедитесь, что радиатор остыл достаточно, прежде чем снимать крышку, чтобы избежать ожога.)

- Откройте крышку радиатора и проверьте уровень охлаждающей жидкости - он должен быть до верхней отметки. Если нет, то долейте охлаждающую жидкость и плотно закройте крышку.

- Запустите двигатель снова и дайте ему поработать 1-2 мин. Откройте крышку радиатора и проверьте уровень охлаждающей жидкости. Долейте при необходимости. Продолжайте выполнять эту последовательность, пока после запуска и остановки двигателя уровень охлаждающей жидкости не будет оставаться на прежнем уровне.

- Замена воздушного фильтра

Загрязненный воздушный фильтр - основная причина снижения мощности двигателя и повышенного расхода топлива.

Этот ATV имеет воздушный фильтр в виде губки с пропиткой.

Проверяйте и меняйте воздушный фильтр каждые 3 мес.

Как заменить фильтр

- Снимите передний багажник и переднюю облицовку (p52)

- Снимите сидение и переднюю облицовку (слева, справа и сверху).

- Отсоедините фиксирующие хомуты крышки воздушного фильтра и снимите крышку.

- Извлеките фильтрующий элемент (пористый материал) из корпуса.

Как установить

Установку фильтра производить в обратном порядке.

Внимание: Если воздушный фильтр установлен неправильно, то частицы грязи и пыли попадут прямо в цилиндр. Это ведет к повышенному износу деталей двигателя, потере мощности и сокращению срока службы двигателя. Не мочите фильтрующий элемент при мойке ATV. Мокрый фильтрующий элемент может стать причиной затрудненного запуска двигателя. Проверяйте и заменяйте фильтр чаще в случае: Частых поездок в дождь. Частых поездок по пыльным дорогам.

Внимание: Периодически сливайте масло из дренажной трубки под воздушным фильтром. Не допускайте скопления масла более чем на 2\3 от длины дренажной трубки.

- Проверка свечи зажигания

Загрязненные контакты свечи, нарушение изоляции и неправильный размер зазора в контактах свечи - основные причины нарушения искрообразования.

Как чистить

- Оптимально применение специализированных чистящих составов.

- Возможно использовать металлическую щетку для чистки свечи.

Регулировка

- Зазор в контактах должен составлять 0.6-0.7мм, как показано на рис. A.

Используйте (NGK) CR8E

Не допускается применение других типов свечей.

Вращательный момент: 12.5Nm (1.25m-kgf)

Внимание: Сразу после остановки двигатель очень горячий. Будьте осторожны, чтобы не получить ожог. При завинчивании свечи, вначале завинтите свечу рукой, а потом затяните ключом.

- Проверка подшипников колес

Передние и задние колесные подшипники следует проверять в соответствии с таблицей периодического обслуживания. Если имеется люфт в подшипниках или их подклинивает, замените подшипники.

- Проверка сайлентблоков подвески

Втулки стабилизатора и сайлентблоки проверяются в соответствии с таблицей периодического обслуживания. Замените втулки или сайленблоки по необходимости.

- Проверка и смазка тросов

Работоспособность и состояние всех тросов должны быть проверены перед каждой поездкой, а тросы и наконечники должны быть смазаны, по необходимости. Если имеются повреждения троса, оболочки или трос заедает в оболочке, обратитесь в сервисный центр для проверки и замены.

- Смазка вала рулевой колонки

Смазка вала рулевой колонки производится в соответствии с интервалами, приведенными в таблице периодического обслуживания.

- Смазка осей верхнего и нижнего рычагов подвески

Смазка осей рычагов подвески в соответствии с интервалами, приведенными в таблице периодического обслуживания.

- Смазка осей поворотных кулаков

Оси поворотных кулаков должны быть смазаны в соответствии с таблицей периодического обслуживания.

- Смазка деталей ATV

Проверьте визуально все детали, которые нуждаются в смазке.

- Смазка передних и задних полуосей

Производится в соответствии с таблицей периодического обслуживания. Точки смазки осей поворотных кулаков и ШРУС (с использованием шприца для смазки).

Пресс-масленки для смазки осей задних поворотных кулаков.

Пресс-масленки для смазки

передних

ШРУСов

Пресс-масленки

для смазки

задних

ШРУСов

- Чехлы ШРУС приводов колес (полуосей)

Чехлы (пыльники) ШРУС следует проверять в соответствии с таблицей периодического обслуживания. Выполняется проверка на наличие повреждений, разрывов. Если обнаружено какое либо повреждение, обратитесь в сервис центр для проверки и устранения повреждения (замены).

Чехлы передних полуосей

Чехлы задних полуосей

Внимание: Обеспечение безопасности при обслуживании ATV: 1. Используйте подходящие инструменты. 2. Все операции по обслуживанию и ремонту ATV - только с остановленным двигателем. 3. Сразу после остановки двигателя, двигатель и выхлопная труба остаются горячими. Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать получения ожогов.

- Проверка уровня электролита

- Аккумулятор в этой модели ATV - необслуживаемого типа, поэтому нет необходимости проверять и доливать электролит в аккумулятор.

(1) Предохранители (2) Положит. клемма (3) Отрицат. клемма (4) Реле стартера (5) Аккумулятор

Клеммы аккумулятора

Снимите передний багажник и облицовку для чистки клемм аккумулятора.

- Если клеммы имеют следы коррозии, отсоедините провода и тщательно очистите клеммы аккумулятора.

- После чистки клемм нанесите на них тонкий слой смазки для клемм или технический вазелин. Затем, установите аккумулятор на место и подсоедините клеммы, затянув болты на них.

Внимание: Не вскрывайте отсеки аккумулятора, содержащие электролит. Если ATV не используется долгое время, аккумулятор может разрядиться. В этом случае, снимите аккумулятор, полностью его зарядите и поместите в прохладное, хорошо вентилируемое место. Если ATV не планируется использовать долгое время, и нужно хранить не снимая, то отключите провод от отрицательной клеммы.

Внимание: При подключении и снятии аккумулятора недопустимо наличие легковоспламеняющихся жидкостей и газов. Чтобы снять аккумулятор, вначале выключите зажигание. Затем отсоедините провод от отрицательной клеммы (-). При подключении аккумулятора, вначале подключайте провод к положительной клемме (+), а затем к отрицательной (-). Если болты крепления проводов ослабли, подтяните их.

- Замена предохранителя

Выключите зажигание и проверьте целостность предохранителя. При замене предохранителя всегда используйте предохранитель, указанный в спецификации (идентичный по параметрам оригинальному).

- Прежде чем выполнить замену предохранителя, вначале найдите причину его перегорания.

- Снимите передний багажник и облицовку.

- Блок предохранителей расположен рядом с аккумулятором.

- Для замены предохранителя:

откройте крышку блока предохранителей и замените сгоревший.

Проверьте надежность крепления предохранителя. Плохо закрепленный предохранитель будет нагреваться и может повредить электрооборудование и проводку.

- Сборка: Вставьте предохранитель в держатель и закройте крышку. Убедитесь в надежности контакта.

- Типы используемых предохранителей: 5A, 10A, 15A, 30A and 35A.

Внимание: При замене электрокомпонентов (аккумулятор, лампы), используйте только оригинальные детали с указанной спецификацией. Если компоненты отличаются по параметрам от оригинальных, предохранитель перегорит, аккумулятор не будет успевать заряжаться. При мойке ATV не используйте мойки с высоким давлением струи воды.

Внимание: При замене предохранителя: Следует соблюдать аккуратность при установке и снятии предохранителя. Если контакт будет ненадежен, предохранитель будет перегреваться и возможно нарушение электропроводки и замыкание. Установка предохранителя: Вставьте предохранитель в держатель. Убедитесь, что предохранитель надежно закреплен. Плохой контакт приведет к нагреву.

- Информация для покупателя

# Расположение  идентификационных  номеров

Расположение номера рамы VIN

(Vehicle Identification Number)

Расположение номера двигателя

- Если обнаружены неисправности

Если обнаружены какие либо неисправности, обратитесь в сервис центр для диагностики и ремонта.

Если заглох двигатель

Если двигатель заглох во время движения, прежде всего проверьте следующее:

- имеется ли топливо в баке?

- включены ли электрические элементы управления двигателем?

возможны другие неисправности?

##### Таблица планового технического обслуживания

I: Проверка, и чистка, Смазка, заправка, регулировка или замена по необходимости  A: Регулировка  C: Чистка  R: Замена  T: Протяжка

| Пробег, km | 300 km | 1000 km | 1500 km | 2000 km | 3000 km | 4000 km | 5000 km | 6000 km | 7000 km | 8000 km | 9000 km | 10000 km | 11000 km | 12000 km | 13000 km | 14000 km | 15000 km | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система смазки | Моторное масло | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | I: Проверка A: Регулировка C: Чистка R: Замена T: Протяжка В случае, если чистка, смазка, доливка, регулировка или замена потребовались в процессе эксплуатации или периодического осмотра в период ранее указанного в графике обслуживания, то можно вносить изменения в приведенный график |
|  | Масляный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |  |
|  | Масло в дифференциале |  | I |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  |  |
|  | Редуктор |  | I |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  |  |
| Система питания | Фильтр топливный |  | C |  | C |  | C |  | C |  | C |  | C |  | C |  | C |  |  |
|  | Форсунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I/A |  |  |  |  | I/A |  |
|  | Топливные шланги |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  | I |  |  |  |  | I |  |
| Воздушный фильтр | Фильтр воздушный |  |  |  | C |  | C |  | C |  | C |  | C |  | C |  | C |  |  |
|  | Крепеж патрубка воздушного фильтра |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  |  |
|  | Control related air pipe |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  | I |  |  |
| ГРМ, вариатор | Цепь ГРМ (4T) |  |  |  |  | I |  |  | I |  |  | I |  |  | I |  |  | I |  |
|  | Ремень вариатора |  |  |  | I |  | I |  | R |  | I |  | I |  | R |  | I |  |  |
|  | Зазор в клапанах (4T) |  |  |  |  | A |  |  | A |  |  | A |  |  | A |  |  | A |  |
| Система зажигания | Свеча зажигания / 4T |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |
|  | Цепи зажигания |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  | I |  |  |  |  | I |  |
| Другое | Детали крепления |  |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |  |
|  | Тормозная система |  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |  |

(2) Внеплановое обслуживание

| Система | Причина обслуживания |
| --- | --- |
| Система зажигания | Выполнить проверку немедленно если нарушения в зажигании или двс перегревается. |
| Удаление нагара | Если существенно снизилась мощность двигателя после 10-15 мес. эксплуатации. |
| Трансмиссия | Если существенно снизилась мощность двигателя при ускорении после 10-15 мес. эксплуатации. |
| Поршневая | Если двигатель эксплуатировался интенсивно, с нагрузкой с первого месяца эксплуатации то поршень, кольца, цилиндр могут быть изношены или заклинить. В этом случае может потребоваться чистка, проточка или замена некоторых деталей. |

Технические характеристики

| Модель | AX700 |
| --- | --- |
| Полное название | AX 700U 4x4 EFI |
| Двигатель |  |
| Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый с жидкостной системой охлаждения; SOHC, 4 клапана |
| Цилиндр | Вертикально расположенный цилиндр |
| Объем | 686cc |
| Диаметр х ход поршня | 102.0 mm ×84.0 mm |
| Топливная система | Инжектор (EFI) |
| Компрессия | 9.2:1 |
| Зажигание | 16-битное, электронное |
| Система запуска | Электростартер |
| Трансмиссия | Вариатор с реверсом, H/L/R- передачи |
| Привод | Управление кнопкой; подключаемый полный привод с блокировкой дифференциала 2WD/4WD; переключатель передач. |
| Шасси |  |
| Подвеска передняя | Независимая, амортизатор с 5 положениями регулировки жесткости |
| Подвеска задняя | Независимая, амортизатор с 5 положениями регулировки жесткости |
| Передние тормоза | Дисковые, раздельные |
| Задние тормоза | Дисковые, раздельные |
| Покрышки передние | 25x8-12" |
| Покрышки задние | 25x10-12" |

| Размеры |  |
| --- | --- |
| Общая длина | 2040 mm(80.3 in) |
| Общая ширина | 1200 mm(47.2 in) |
| Общая высота | 1252 mm(49.3 in) |
| Высота по сидению | 950 mm(37.4 in) |
| Колесная база | 1260 mm(49.6 in) |
| Дорожный просвет | 300 mm(11.8 in) |
| Сухой вес | 336 kg(740.7 lb) |
| Топливный бак | 21 L(5.55 gal) |
| Объем масла | 2.9 L(0.77 gal) |
| Аккумулятор | GS GT20-BS |
| Система смазки | Масляный насос, масляная ванна |
| Обороты холостого хода (об/мин) | 1600±100 rpm |

# Text boxes

OFF

ON

(2)

Щуп

Облицовка

ON

OFF

ON

(2) Ключ

7

5

1

OFF

2

3

Облицовка

Специальный ключ

(1) Замок зажигания

Фильтр масляный

11

12

(2)

8

10

Max

14

ON

22

24

25

ON

18

Повернуть и открыть

17

23

21

(1)

20

(2)

(1)

(1)

(2)

Min

(2)

(4)

Метка Min

Метка Max

FULL

LOWER

кнопка “2WD”/“4WD”

Руководство по эксплуатации

AX700  EFI  4x4

400

9

(6)

(6)

(5)

(5)

Ключ для снятия масляного фильтра

Крышка топливного фильтра

13

(1)

Тахометр

(2)

(1)

6

Разблокирован

OFF

(a)

(3)

15

OFF

16

Блокирован

Максимальный вес - 150Kg

2

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

A

Ключ

Ключ динамометрической

Кольцо уплотнительное

OFF

ON

(1)

Замок зажигания

NGK CR8E

Закрыть и затянуть

(4)

Крышка бака cap

(3)

(1)

(2)

4

Облицовка  A

Пробка сливного отверстия

Передняя панель

Передний багажник

Крышка радиатора

Опора для ног, левая

Снимается облицовка:

(слева, справа, верх)

Хомут-фиксатор

Губка

Сетка

Трубка дренажная

Хомут

Спидометр

Диапазон: 0-150 км\ч

Шаг: 5 км\ч

Разблокировать

P

(2)&(6)

19

(2)

(1)

Спидометр

Передняя облицовка

(5)

LOCKK

UNLOCK

Нажать кнопку

Нажать кнопку 3 раза

Индикаторы

Аварийной остановки (красный)

Задние противотуманные фары (желтый)

Дальний свет (синий)

Температура двигателя (красный)

Сигнал поворота лев. (зеленый)

Сигнал поворота прав. (зеленый)

Ошибка сист. EFI (желтый)

Нажать и удерживать кнопки Adjust+Select 3cек,

чтобы войти в меню установки времени

Высокие обороты двс

7800 rpm

Одометр

диапазон: 0-99999.9 km

автосброс после 99999,9km

Шаг: 1km

Счетчик разового пробега

диапозон: 0-999,9

автосброс после 999,9km

шаг: 0.1km

Тахометр

Диапазон отображаемых значений: 0-19.990 RPM

Шаг: 10 RPM

Часы

режим времени в формате 24:00 ч

Счетчик пробега в часах

диапазон: 0-9999,9 ч

шаг: 0.1ч

Кнопка настройки (Adjust)

переключает между: одометром и разовым пробегом

Кнопка выбора (Select)

На дисплее переключает: часы-время в пути

Кнопками Select и Adjust установите значение размера колеса. Нажмите кнопку Adjust 3 раза, чтобы перейти к установкам датчиков.

Передний багажник

Большинство 4-Т мотоциклов с одним цилиндром имеют зажигание 1 раз за полный цикл (360град.), поэтому установка должна быть такая же, как у мотоциклов 2T c одним цилиндром.

Установка размера колеса (длина окружности)

Нажимая кнопку "Adjust"  установите минуты - "05"

Пример. Установить минуты "05"

Нажмите кнопку Select, чтобы выбрать установку минут

Кнопка Select выбирает группы знаков, которые надо установить

Установка часов

Пример. Нужно установить время 14:00

Нажмите кнопку Select чтобы выбрать время (часы), которое нужно установить

Инструкция по настройке

Пример. Нужно установить время 14:00

Нажмите кнопку Adjust чтобы установить значение часов

Установка минут

Пример. Установка угла зажигания меняется от 2 до 3 (4С-6С).

Нажмите Adjust после установок для возврата в главное меню

Значение размера колеса для этого ATV - 450мм.

Пример. Установить размер колеса 1300мм

Нажимая кнопки Select и Adjust установите значение размера колеса.

Главное меню

Длину окружности колеса (размер) можно определить замером, как показано на рис. Вентиль использовать, как начальную и конечную точку

Нажмите кнопку Adjust для перехода к настройкам импульсов датчика

Установка значений импульсов датчика Холла

Для установки значений импульсов датчика Холла нажать кнопку Select для того, чтобы внести значения. Пользуйтесь справочной таблицей. Оригинальное значение - 2 (4C-4P).

| Уст. значение | Кол. циклов хода поршня - кол. поршней | Соответствие сигналу с датчика оборотов количества запусков (искр) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2С-1P | 4C-2P | 1RPM - 1 зажигание |
| 2 | 2С-2P | 4C-4C | 1RPM - 2 зажигания |
| 3 | 2C-3P | 4C-6P | 1RPM - 3 зажигания |
| 4 | 2C-4P | 4C-8P | 1RPM - 4 зажигания |
| 5 |  | 4C-10P | 1RPM - 5 зажиганий |
| 6 | 2C-6P | 4C12P | 1RPM - 6 зажиганий |

Диапазон выбора значений датчиков 1-9

Нажмите кнопку Select, чтобы выбрать цифру, которую следует установить

Пример. Выбор значения датчика от 1 до 6

Нажмите Select для изменения настроек

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Крышка блока предохранителей

Предохранитель